PWM Period

T_PWM = ( PR2 + 1 ) times 4 times T_OSC times ( TMR2 Prescale Value )

PR2 = 255 newline TMR2 Prescale = 1 newline T_OSC = { 1 } over { F_OSC } = { 1 } over { 4 times 10^6 } = 250 times 10^-9

T_PWM = ( 255 + 1 ) times 4 times 250 times 10^-9 times 1

T_PWM = 256 times 1 times 10^-6 = 256 us

PWM Frequency

f = { 1 } over { T_PWM }

f = { 1 } over { 256 times 10^-6 } = 3.906 KHz

PWM Average Voltage

V_AVG = ( Duty Cycle Ratio) times V_HIGH

V_HIGH = 5V

Duty Cycle Ratio = { CCPR } over { 4 times ( PR2 + 1) }

CCPR = 10 bit PWM Period Register

V_AVG = { CCPR } over { 1024 } times 5

V_AVG times 1024 = CCPR times 5

CCPR = { V_AVG times 1024 } over { 5 }

Low Pass Filter Cut-off Frequency

fc = { 1 } over { 2 times %pi times R times C }

fc = 1 Hz newline C = 1uF

R = { 1 } over { 2 times %pi times fc times C }

R = { 1 } over { 2 times %pi times 1 times 1 times 10^-6 } = 159KΩ

V_F = V_AVG

V_FMAX = V_HIGH

AOP Feedback Resistor (R2) for a Gain β of 3.2 times

β = 1 + { R1 } over { R2 }

β - 1 = { R1 } over { R2 }

R2 = { R1 } over { β - 1 }

β = 3.2 newline R1 = 2.2KΩ newline R2 = ?

R2 = { 2.2 times 10^3 } over { ( 3.2 - 1 ) } = { 2.2 times 10^3 } over { 2.2 } = 1KΩ

AOP Ouput Voltage

V_AOP = V_F times β

V_AOPMAX = V_FMAX times β = 5 times 3.2 = 16V

Power Supply Output Voltage

V_OUT = V_AOP

V_OUTMAX = V_AOPMAX

V_OUT = { CCPR } over { 1024 } times V_ON times β

V_OUT = { CCPR } over { 1024 } times 5 times 3.2

V_OUT times 1024 = CCPR times 16

CCPR = 64 times V_OUT

ADC

V_REF = 2.048V newline RES = 10 bits newline ADRES = ADC Result

ADRES = { V_ANALOG } over { V_REF } times 2^RES

ADRES times V_REF = V_ANALOG times 2^RES

V_ANALOG = { V_REF } over { 2^RES } times ADRES

Voltage Divider Resistors

V_S = 16V newline V_OUT = V_REF = 2.048 newline R1 = 4.7 K%OMEGA newline R2 = ?

V_OUT = { R2 } over { R1 + R2 } times V_S

V_OUT times ( R1 + R2 ) = V_S times R2
V_OUT times R1 + V_OUT times R2 = V_S times R2

V_OUT times R1 = V_S times R2 - V_OUT times R2

V_OUT times R1 = R2 times ( V_S - V_OUT )

R2 = { V_OUT times R1 } over { V_S - V_OUT }

R2 = { 2.048 times 4700 } over { 16 - 2.048 }

R2 = 689.9 %OMEGA

Voltmeter

V = { V_S } over { 2^RES } times ADRES

V = { 18 } over { 1024 } times ADRES

Shunt Resistor

R_SHUNT = 1 %OMEGA

I_LOAD = I_SHUNT = 2A

V_MAX = R_SHUNT times I_LOAD = 1 times 2 = 2V

P_SHUNT = V_MAX times I_LOAD = 2 times 2 = 4W

Ammeter

I_SHUNT = { V_SHUNT } over { R_SHUNT }

V_SHUNT = V_ANALOG

I_SHUNT = { { V_REF } over { 2^RES } times ADRES } over { R_SHUNT }

I_SHUNT = { { 2.048 } over { 1024 } times ADRES } over { 1 }

I_SHUNT = { 2.048 } over { 1024 } times ADRES

I_SHUNT = V_SHUNT = V_ANALOG